## Slide 1: целлюлоза
Подготовила: Спиридонова Татьяна, TCI

## Slide 2: Этилцеллюлоза (Е462)
Пищевая добавка E 462 — дешевый и весьма эффективный загуститель, полученный искусственным путем. Небольшого количества достаточно для обеспечения заданной структуры, удержания влаги, связывания компонентов.
Особенно хорошо вещество проявляет себя в дисперсных системах. С помощью этилового эфира целлюлозы можно легко и без лишних затрат образовывать прямые эмульсии («масло в воде»), устойчивые к расслоению и повторному слипанию частиц.

## Slide 3
Добавка E 462 по основной технологической функции классифицируется как стабилизатор консистенции продукта. Обычно применяют в качестве инертного наполнителя и пленкообразователя.
Получают добавку взаимодействием щелочной целлюлозы с этилхлоридом. Для этого натуральную целлюлозу, входящую в клеточные стенки хлопчатника или древесины, погружают в раствор гидроксида натрия. Затем разбухшую клетчатку под давлением обрабатывают этилхлоридом или его смесью с бензолом, осаждают полученный продукт горячей водой, очищают, отбеливают и высушивают.
Добавка Е 462 относится к категории синтетических.

## Slide 4
Цвет: белый, возможен желтоватый оттенок;
Состав: полимер целлюлозы, примеси: хлористый натрий, диэтиловый эфир;
Внешний вид: порошок;
Запах: отсутствует;
Вкус: отсутствует
Плотность: 1,14 г/см³
Другие: стабилен в кислой и щелочной среде; свето- и термоустойчив; пыль взрывоопасна
Добавка исключена из ГОСТ 33310 — 2015 (Загустители пищевых продуктов).
Добавка разрешена в США, Канаде. Не имеет разрешения в странах Евросоюза.

## Slide 5
Пищевая добавка способствует развитию воспалительных процессов в кишечнике и желудке, вплоть до язвенной болезни. Этилцеллюлоза не является аллергеном, но может вызвать дерматологические заболевания кожи.
Независимые эксперты экологической группы «Кедр» относят этилцеллюлозу к канцерогенным продуктам, но объективные результаты исследований не опубликованы.
В составе наружных оболочек лекарственных средств продукт безвреден, так как количество его не превышает установленных санитарными правилами норм.
Добавка Е 462 не участвует в метаболических процессах, выводится естественным путем.

## Slide 6: Гидроксипропилцеллюлоза (Е463)
Другие названия:
гидроксипропиловый эфир целлюлозы;
целлюлозы 2-гидроксипропиловый эфир;
НРС, международная аабревиатура;
Клуцел (Klucel), торговое название;
Hydroxypropylcellulose, немецкое;
hydroxypropyl-cellulose, французское.
Добавка Е 463 — продукт химического синтеза обработанной едким натром целлюлозы с окисью пропилена. Реакция происходит в присутствии органического растворителя (например, трет-бутилового спирта) при температуре от 70 до 100º C.

## Slide 7
Цвет: белый, возможен с желтоватым или сероватым оттенком;
Состав: гидроксипропиловый эфир целлюлозы, примеси: целлюлоза незамещённая, полимеры пропилена;
Внешний вид: волокнистый порошок или мелкие гранулы;
Запах: отсутствует;
Растворимость: хорошо в полярных органических растворителях (ацетон, этиловый спирт); в холодной воде растворим только эфир с высокой степенью молярного замещения; не растворяется в глицерине, горячей воде;
Содержание гидроксипропильных групп: 80,5%;
Вкус: отсутствует;
Плотность: 1,3 г/см³;
Другие: устойчив в кислой и щелочной среде; гигроскопичен; термостабилен; взрывоопасен;

## Slide 8
Производители продуктов питания добавку Е 463 применяют редко.
Основная сфера использования — изготовление мороженого. Он: увеличивает сухую массу;
повышает вязкость;
связывает воду, предупреждая образование и разрастание ледяных кристаллов, замедляя таяние;
обеспечивает стойкость водно-жировой эмульсии: при таянии мороженое сохраняет пышную сливочную текстуру.
Добавка E 463— один из компонентов глазури на основе растительных жиров (кокосовом, пальмовом и аналогичных). Гидроксипропилцеллюлоза способствует созданию однородной вязкой текучей массы, облегчает нанесение на поверхность мороженого, эклеров и подобных изделий.

## Slide 9
В хлебопекарной отрасли гидроксипропиловый эфир целлюлозы входит в состав смеси для улучшения качества муки. Он положительно влияет на структуру мякиша, увеличивает выход готового изделия, продлевает срок хранения.
Добавку Е 463 используют в косметической отрасли.
Основная область применения добавки E 463 — производство лекарственных средств. При помощи добавки создают уникальные защитные оболочки для таблеток и витаминов.
Гидроксипропилцеллюлоза разрешена к применению во всех странах. Включена в Фармакопею Японии и Национальный формуляр США.

## Slide 10
Пищевая добавка E 463 не приносит человеку ни пользы, ни ощутимого вреда.
Продукт практически не обладает способностью связывать и выводить токсины, не активен в отношении радионуклидов. Это нейтральное балластное вещество.
Разовый прием более 5 г гидроксипропилцеллюлозы может спровоцировать нарушение перистальтики кишечника, боли в животе. Употребить такое количество добавки маловероятно. По этой причине допустимая суточная норма не установлена.
Влияние добавки E 463 на здоровье человека изучено мало. Исследования в этой области не закончены. Официальных документов, запрещающих или ограничивающих применение гидроксипропилцеллюлозы нет.

## Slide 11: Метилэтилцеллюлоза (Е 465)
Пищевая добавка E465 (метилэтилцеллюлоза) — относится к загустителям, пенообразователям, стабилизаторам и эмульгаторам синтетического происхождения, используется в технологических целях в процессе производства пищевых продуктов.
Представляет светлый гигроскопичный порошок или гранулят. Хорошо растворим в холодной воде; средне растворим в органических растворителях, этаноле; нерастворим в горячей воде (образование геля или осаждение). Физико-химические свойства зависят от длины цепи и степени замещения.

## Slide 12
Получение
α-Целлюлозу подвергают набуханию в сильной щёлочи и затем взаимодействию с метил- и этилхлоридом, моют и высушивают. Эпоксиды при этом не используются.
Примеси: поваренная соль, незамещённая целлюлоза.
Метаболизм и токсичность
Невсасываемое, нерасщепляемое, растворимое балластное вещество. Совместное применение метилэтилцеллюлозы с окисью этилена приводит к образованию не имеющей разрешения метилгидроксиэтилцеллюлозы. Метилэтилцеллюлоза с содержанием гидроксиэтильных групп до 5% является разрешённой.

## Slide 13
Польза
В кишечнике не абсорбируется и не расщепляется. Сами по себе продукты с содержанием добавки Е465 способны стимулировать моторику кишечника. Гипоаллергенна и нетоксична.
Вред
Рекомендуется соблюдать осторожность при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Состояние: порошок или мелкие гранулы
Запах: отсутствует
Плотность: 1,33 г/см3
Максимально допустимая суточная доза на 1 кг массы тела: не установлена

## Slide 14
Применение
Метилэтилцеллюлоза образует и стабилизирует пену в десертах.
Используется как регулятор консистенции в ликёрах, поскольку устойчива к спирту; компонент покрытий пищевых продуктов. Нерастворимость в горячей воде обеспечивает удобство работы в горячих растворах.
В Российской Федерации, Евросоюзе и в большинстве стран мира пищевая добавка Е465 разрешена для применения в пищевой промышленности. На Украине не входит в список разрешённых.

## Slide 15: Этилгидроксиэтилцеллюлоза (Е 467)
Пищевая добавка E467— относится к загустителям, стабилизаторам и эмульгаторам синтетического происхождения, используется в технологических целях в процессе производства пищевых продуктов. Внешне выглядит как порошок белого цвета (возможен сероватый оттенок), в
котором могут встречаться гранулы и кристаллики разного размера без запаха и вкуса. Гигроскопична, при контакте с водой преобразуется в склизкую массу; в составе добавки содержится этильных групп от 7 до 19 %, гидроксиэтильных — от 10 до 38 %.

## Slide 16
Получение
Получают путём химической реакции α-целлюлозы и щёлочи, которые на следующем этапе взаимодействуют с этиленоксидами и этилхлоридом. Примеси: полимеры этиленоксида, целлюлоза незамещённая, соль поваренная, хлоргидрин.
Применение
Может использоваться при производстве десертов на основе молока, сливок или сметаны; ликёров; начинок для выпечки, в состав которых входят молоко, сливки, сгущёнка, фруктовое или ягодное пюре, шоколад; плавленых сырков; соусов, майонезов, а также некоторых кремов для десертов.

## Slide 17
Научные данные о пользе применения пищевой добавки Е467 для здоровья человека в настоящий момент отсутствуют. Нетоксичен и гипоаллергенен. Не абсорбируется, выводится естественным путём.
Происхождение: синтетическое
Опасность: очень низкая
Состояние: порошок
Запах: отсутствует
Плотность: 1,33 г/см3
Максимально допустимая суточная доза на 1 кг массы тела: не установлена
В Российской Федерации пищевая добавка Е467 разрешена для применения в пищевой промышленности. Не входит в список разрешённых в Евросоюзе и на Украине.