## Slide 1: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЙ Республики Молдова ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Республики Молдова ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Неполярные эмульгаторы и стабилизаторы в строительной промышленности
Выполнила:
Леонтьева Елизавета

## Slide 2: Целлюлоза

## Slide 3: Свойства и применение
Целлюлоза— органическое соединение, углевод, полисахарид с формулой (C6H10O5)n.
Белое твёрдое, стойкое вещество, не разрушается при нагревании (до 200 °C). Является горючим веществом. Нерастворима в воде, слабых кислотах и большинстве органических растворителей.
Используется в качестве наполнителя в таблетках в фармацевтике. Целлюлозу и её эфиры используют для получения искусственного волокна (вискозного, ацетатного, медно-аммиачного шёлка, искусственного меха). Хлопок, состоящий большей частью из целлюлозы (до 99,5 %), идёт на изготовление тканей. Древесная целлюлоза используется для производства бумаги, пластмасс, кино- и фотоплёнок, лаков, бездымного пороха и т. д.

## Slide 4: Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)

## Slide 5: Свойства и применение
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ, целлюлозогликолевая кислота) — производное целлюлозы, в которой карбоксилметильная группа (–CH2–COOH) соединяется гидроксильными группами глюкозных мономеров.
Растворы бесцветны. Внешний вид: светло-бежевый кристаллический порошок.
В качестве загустителя входит в состав зубной пасты, пищевых продуктов (пищевая добавка E469, E466), косметики, лака для волос, слабительных средств. Применяется в производстве клея (например, клея бустилат). Входит в состав моющих средств и наполнителей для аккумуляторов холода. А также может использоваться как полимер для пенообразователей, для улучшения стойкости пены.
КМЦ также используется в качестве загустителя для эмульсионных красок, действует как пластификатор и задерживает время схватывания в качестве вспомогательного агента для порошковых красок, выравнивающих составов и цементных растворов, а также используется при производстве клеев для обоев.
Карбоксиметилцеллюлоза также используется в строительстве, отливке и гранулировании семян.

## Slide 6: Гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ)

## Slide 7: Свойства и применение
Оксипропилметилцеллюлоза, или гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ) — смешанный эфир на основе метилцеллюлозы. В нормальных условиях — твёрдое вещество (порошок).
ГПМЦ растворима в уксусной кислоте, смесях метанола и метиленхлорида, метанола и воды.
Из ГПМЦ получают прозрачные плёнки, которые могут стать нерастворимыми при добавлении в композицию перед переработкой многоосновных кислот (например, лимонной), глиоксаля, карбамидо-формальдегидных, меламино-формальдегидиых и эпоксидных смол.

## Slide 8: Ксантановая камедь

## Slide 9: Свойства и применение
Ксанта́новая каме́дь (ксанта́н) — природное химическое соединение (C35H49O29)n, пищевая добавка Е415.
Белый или серовато-белый сыпучий порошок без запаха и вкуса.
Ксантановая камедь используется в качестве клеев, загустителей, гелеобразователей и стабилизаторов.

## Slide 10: Крахмал

## Slide 11: Свойства и применение
Крахмал (C6H10O5)n — смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.
Безвкусный аморфный порошок белого цвета, нерастворимый в холодной воде. Под микроскопом видны отдельные зёрна; при сжатии порошка крахмала он издаёт характерный скрип, вызванный трением частиц.
В мире наибольшее применение крахмал нашёл в целлюлозно-бумажной промышленности, насчитывая миллионы метрических тонн ежегодно.
Модифицированный крахмал является основным компонентом клея для обоев.

## Slide 12: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ